# HALNY HL-4GMV GPON ONT

Terminal ONT HL-4GMV posiada dwuzakresowe WiFi Dual-band AC1200 (2.4 GHz i 5 GHz , Wi-Fi 5 2×2 866Mbps + 300Mbps) z dwiema zewnętrznymi antenami, każda o zysku 5 dBi. Urządzenie obsługuje technologię MU-MIMO 2x2. Terminal domyślnie posiada wszystkie funkcje warstwy drugiej Layer 2. Terminal ONT HL-4GMV udostępnia również zaawansowane funkcje VLAN, QoS, Multicast IGMP oraz funkcje routera (HGU) i NAT. Interfejs PON jest zgodny z ITU-T G.984.5, dzięki temu ONT zapewnia przepustowość downstream 2.5 Gb/s oraz upstream 1.25 Gb/s. Usługę Gigabit zapewnia interfejs LAN.

GPON B+ TX Fala: 1310 nm	+0.5dBm ~ + 5dBm
GPON B+ RX Fala: 1490 nm	-10 dBm ~ -27dBm
Przeciążenie odbiornika 1490 nm	Sygnał mocniejszy niż -10dBm
Port optyczny	SC/APC
Porty LAN	4x port 10/100/1000 Base-T (RJ45)
Wi-Fi	5Ghz 2T2R 802.11ac wave2 MU-MIMO / 2.4Ghz 2T2R 802.11b/g/n MIMO / Zewnętrzne anteny
Telefon (VoIP)	2 FXS RJ11
Zasilacz	AC/DC Adapter: 12V DC/1,5A (dostarczany z zewnętrznym zasilaczem AC/DC)
Maksymalny pobór energii	12W
Przyciski	ON/OFF, Reset, WPS
Temperatura pracy	0 – +45 °C
Temperatura przechowywania	-20 – +70 °C
Pamięć flash	Dwa banki pamięci na aktywne i zapasowe oprogramowanie
LED	POWER, PON, LOS, Internet, LAN1-4, TEL1-2, WLAN 2.4G, WLAN 5G
Wilgotność	20– 90 % (bez kondensacji)